| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 17.11.2010 |
| --- |
| Еху грунтовка - Jehu pohjamaali |  |
| ТИП | Уплотняющая алкидная грунтовка. |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется в качестве грунтовки, вторичной и шлифуемой грунтовки для деревянных и картонных поверхностей, древесноволокнистых плит, а также загрунтованных противокоррозионной грунтовкой металлических поверхностей внутри помещения. |  |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для грунтовки мебели, дверей, оконных переплетов. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |
|  | 10 15 |
| Базис | AP |
| Цвета | Можно колеровать по каталогам «Тиккурила Симфония». Применять только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Могут быть незначительные отклонения по цвету от эталона. Базис АР можно применять в неколерованном и колерованном виде. |
| Степень блеска | Матовая |
| Расход | 10-15 м²/л в зависимости от впитывающей способности подложки и метода нанесения. |
| Тара | 0,9 л, 2,7 л, 9 л. |
| Растворитель | Уайт-спирит 1050 и Алкидный растворитель 2010 |
| Способ нанесения | Наносится кистью или валиком. |
| Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % | От пыли – 1 час. Шлифовку и нанесение эмали можно производить через сутки. |
| Сухой остаток | 60 %. |
| Плотность | 1,6 кг/л. |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Грунтовка в неплотно закрытой таре не выдерживает длительного хранения. |
| Код | 200 0201 |
| Свидетельство о государственной регистрации | Свидетельство о государственной регистрации |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше + 5 ºС и относительная влажность воздуха менее 80 %. |
| Предварительная подготовка | Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Сучки обработать изолирующим лаком "Оксалакка" для сучков. Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой. Впадины и выбоины заделать алкидной шпатлевкой "Спаккели". Заделанные участки отшлифовать, пыль удалить. |
| Окраска | Грунтовку тщательно перемешать перед применением. При грунтовании деревянных поверхностей развести уайт-спиритом на 10% или Алкидным растворителем на 5%. Для вторичной грунтовки или шлифовки обычно не разбавляется. Наносить кистью или валиком. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу". |
| Уход | Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки, придерживаясь инструкций производителя моющего средства. Особенно грязные поверхности очищать намоченной слабым щелочным средством (pH 8-10) тряпкой или губкой. После этого промыть тщательно поверхность чистой водой. |
| ОХРАНА ТРУДА | Содержит алифатический уайт-спирит. ОГНЕОПАСНЫЙ. Избегать вдыхания паров растворителей и тумана от распыления. Обеспечить эффективную вентиляцию. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в недоступном для детей месте. Содержит метилэтилкетоксим. Может вызвать аллергическую реакцию. По грунтовке имеется паспорт техники безопасности.Паспорт техники безопасности |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. |
| ТРАНСПОРТИРОВКА | VAK/ADR - |
| - |

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.